## Slide 1: Глава 3. Сетевые протоколы и коммуникации
Введение в сетевые технологии
Notes: Программа Сетевой академии Cisco
Введение в сетевые технологии
Глава 3. Сетевые протоколы и коммуникации

## Slide 2: Правила Что такое обмен данными?
Notes: Раздел 3.1.1.1

## Slide 3: Правила Установление правил
Установление правил
Определённые отправитель и получатель
Согласованный метод обмена данными (личный, по телефону, посредством писем, посредством фотографий)
Общепринятые язык и грамматика
Скорость и время доставки
Требования к утверждению или подтверждению
Notes: Раздел 3.1.1.2

## Slide 4: Правила Установление правил
Notes: Раздел 3.1.1.2

## Slide 5: Правила Кодирование сообщения
Notes: Раздел 3.1.1.3

## Slide 6: Правила Кодирование сообщения
Кодирование — это процесс преобразования информации в форму, приемлемую для последующей передачи.
Декодирование — обратный процесс, в результате которого информация преобразуется в исходный вид.
Notes: Раздел 3.1.1.3

## Slide 7: Правила Форматирование и инкапсуляция сообщений
Notes: Раздел 3.1.1.4

## Slide 8: Правила Форматирование и инкапсуляция сообщений
Notes: Раздел 3.1.1.4

## Slide 9: Правила Форматирование и инкапсуляция сообщений
Процесс размещения одного формата сообщения (письмо) внутри другого (конверт) называется инкапсуляцией.
Для инкапсуляции каждого сообщения компьютера перед отправкой по сети используется особый формат, который называется кадром.
Кадр действует примерно так же, как и конверт: в нём указаны адреса исходного узла и назначения
Notes: Раздел 3.1.1.4

## Slide 10: Правила Размер сообщения
Notes: Раздел 3.1.1.5

## Slide 11: Правила Размер сообщения
Notes: Раздел 3.1.1.5

## Slide 12: Правила Размер сообщения
Деление длинных сообщения на части называется сегментированием.
Каждый сегмент инкапсулируется с информацией об адресе в отдельный кадр и затем передается по сети.
Узел-адресат распаковывает сообщения и собирает их вместе для обработки и интерпретации.
Notes: Раздел 3.1.1.5

## Slide 13: Правила Временные параметры
Метод доступа доступа определяет, когда конкретный человек сможет отправить сообщение.
Notes: Раздел 3.1.1.6

## Slide 14: Правила Временные параметры
Управление потоком - временные параметры влияют также на количество отправляемой информации и скорость доставки.
Notes: Раздел 3.1.1.6

## Slide 15: Правила Синхронизация сообщения
Тайм аут ответа - если человек задает вопрос и не получает ответа за приемлемое время, он предполагает, что ответа не будет, и может повторить вопрос или продолжить разговор.
Notes: Раздел 3.1.1.6

## Slide 16: Правила Параметры доставки сообщений
Один к одному
Notes: Раздел 3.1.1.7

## Slide 17: Правила Параметры доставки сообщений
Один ко всем
Notes: Раздел 3.1.1.7

## Slide 18: Правила Параметры доставки сообщений
Notes: Раздел 3.1.1.7

## Slide 19: Протоколы Правила, регламентирующие способы обмена данными
Notes: Раздел 3.2.1.1

## Slide 20: Протоколы Сетевые протоколы
Способы форматирования и структурирования сообщений
Notes: Раздел 3.2.1.2

## Slide 21: Протоколы Сетевые протоколы
Notes: Раздел 3.2.1.2

## Slide 22: Протоколы Сетевые протоколы
Notes: Раздел 3.2.1.2

## Slide 23: Протоколы Сетевые протоколы
Запуск и прекращение сеансов передачи данных
Notes: Раздел 3.2.1.2

## Slide 24: Протоколы Взаимодействие протоколов
Как?
Делит на
сегменты
Прием и
инкапсуляция
в пакеты
Связь и
передача
Notes: Раздел 3.2.1.3

## Slide 25: Наборы протоколов Наборы протоколов и отраслевые стандарты
Notes: Раздел 3.2.2.1

## Slide 26: Набор протоколов Создание сети Интернет и разработка протокола TCP/IP
Первой сетью с коммутацией пакетов и предшественником современного Интернета была Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), которая появилась в 1969 году за счёт соединения базовых ЭВМ в четырёх местоположениях.
1973 году Роберт Кан (Robert Kahn) и Винтон Серф (Vinton Cerf) начали работу над протоколом TCP для разработки следующего поколения ARPANET.
В 1978 году TCP был разделён на два протокола: TCP и IP. Позже к набору протоколов TCP/IP были добавлены другие протоколы, включая Telnet, FTP, DNS и многие другие.
Notes: Раздел 3.2.2.2

## Slide 27: Наборы протоколов Набор протокола TCP/IP и процесс обмена данными
Notes: Раздел 3.2.2.3

## Slide 28: Наборы протоколов Набор протокола TCP/IP и процесс обмена данными
Notes: Раздел 3.2.2.3

## Slide 29: Сетевые протоколы и стандарты Организации по стандартизации
Notes: Раздел 3.1.3

## Slide 30: Организации по стандартизации Открытые стандарты
Общество Интернет (ISOC)
Комиссия по архитектуре Internet (IAB)
Инженерная группа по развитию Интернета (IETF)
Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE)
Международная организация по стандартизации (ISO)
Notes: Раздел 3.2.3.1

## Slide 31: Организации по стандартизации ISOC, IAB и IETF
Notes: Раздел 3.2.3.2

## Slide 32: Организации по стандартизации IEEE
38 обществ
130 журналов
1 300 конференций ежегодно
1 300 стандартов и проектов
400 000 участников
160 стран
IEEE 802.3
IEEE 802.11
Notes: Раздел 3.2.3.3

## Slide 33: Организации по стандартизации ISO
Notes: Раздел 3.2.3.4

## Slide 34: Организации по стандартизации Прочие организации по стандартизации
Ассоциация электронной промышленности (EIA)
Ассоциация телекоммуникационной промышленности США (TIA)
Международный союз электросвязи — сектор стандартизации телекоммуникаций (ITU-T, МСЭ-Т)
Международная организация по распределению номеров и имён (ICANN)
Администрация адресного пространства Интернет (IANA).
Notes: Раздел 3.2.3.5

## Slide 35: Эталонные модели Преимущества использования уровневой модели
Notes: Раздел 3.2.4.1

## Slide 36: Эталонные модели Эталонная модель OSI
7. Уровень приложений поддерживает методы сквозной связи между пользователями сети, объединяющей людей, с помощью сети передачи данных.
6. Уровень представления обеспечивает общее представление данных, передаваемых между службами прикладного уровня.
5. Сеансовый уровень обеспечивает сервисы уровню представления для организации его диалога и управления обмена данными.
4. Транспортный уровень определяет сервисы для сегментации, передачи и сборки данных для отдельных сообщений между оконечными устройствами.
3. Сетевой уровень предоставляет функции для передачи отдельных компонентов данных по сети между указанными оконечными устройствами.
2. Протоколы канального уровня описывают способы обмена кадрами данных при обмене данными между устройствами по общей среде.
1. Протоколы физического уровня описывают электрические, механические, функциональные и процедурные средства для активации, поддержки и деактивации физического соединения, обеспечивающего передачу битов из одного сетевого устройства в другое.
Notes: Раздел 3.2.4.2

## Slide 37: Эталонные модели Протокольная модель TCP/IP
Notes: Раздел 3.2.4.3

## Slide 38: Эталонная модель Сравнение моделей OSI и TCP/IP
Notes: Раздел 3.2.4.4

## Slide 39: Инкапсуляция данных Обмен сообщениями
Notes: Раздел 3.3.1.1

## Slide 40: Инкапсуляция данных Обмен сообщениями
Notes: Раздел 3.3.1.1

## Slide 41: Инкапсуляция данных Протокольные блоки данных (PDU)
Форма, которую принимает массив данных на каждом из уровней, называется протокольными блоками данных (PDU).
Notes: Раздел 3.3.1.2

## Slide 42: Инкапсуляция данных Инкапсуляция
Инкапсуляция данных — процесс, который добавляет к данным содержимое заголовка дополнительного протокола перед передачей.
Notes: Раздел 3.3.1.3

## Slide 43: Инкапсуляция данных Декапсуляция
Notes: Раздел 3.3.1.4

## Slide 44: Движение данных по сети Доступ к локальным ресурсам
Notes: Раздел 3.3.2

## Slide 45: Доступ к локальным ресурсам Сетевые адреса и адреса канала
Сетевой адрес
  IP-адрес источника
  IP-адрес назначения
Адрес канала передачи данных
  Адрес исходного канала
  Адрес конечного канала
Notes: Раздел 3.3.2.1

## Slide 46: Доступ к локальным ресурсам Обмен данными с помощью устройства в рамках одной сети
Notes: Раздел 3.3.2.2

## Slide 47: Доступ к локальным ресурсам MAC- и IP-адреса
С помощью IP-протокола, который называется протоколом разрешения адресов (ARP), узел определяет MAC-адрес любого узла в той же локальной сети
Notes: Раздел 3.3.2.3

## Slide 48: Доступ к удалённым ресурсам Шлюз по умолчанию
Шлюз по умолчанию — это IP-адрес интерфейса маршрутизатора в той же сети, в которой находится отправляющий узел.
Notes: Раздел 3.3.3.1

## Slide 49: Доступ к удалённым ресурсам Устройство обмена данными в удалённой сети
Notes: Раздел 3.3.3.2

## Slide 50: Доступ к удалённым ресурсам Использование программы Wireshark для просмотра сетевого трафика
Notes: Раздел 3.3.3.4

## Slide 51: Сетевые протоколы и коммуникации Заключение
В этой главе вы узнали о том, что:
сети данных — это системы конечных и промежуточных устройств, а также средств передачи данных, соединяющих эти устройства; для успешного обмена данными эти устройства должны знать, как обмениваться информацией;
эти устройства должны соответствовать правилам и протоколам, регламентирующим процесс обмена данными; TCP/IP — пример семейства протоколов;
большинство протоколов создаётся организациями по стандартизации, такими как Комитет по проблемам проектирования Интернета (IETF) или Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE);
наиболее широко распространёнными сетевыми моделями являются модели OSI и TCP/IP.
Notes: Разделы 1.5 и 1.5.1

## Slide 52: Сетевые протоколы и коммуникации Заключение
В этой главе вы узнали о том, что:
данные, которые проходят вниз по стеку модели OSI, затем сегментируются на блоки и инкапсулируются с адресами и прочими отметками; данный процесс повторяется в обратном направлении — блоки декапсулируются и передаются вверх по стеку протокола-адресата;
модель OSI описывает процессы шифрования, форматирования, сегментации и инкапсуляции данных для последующей передачи по сети;
семейство протоколов TCP/IP — это протокол открытого стандарта, одобренный в отрасли сетевых технологий, а также утверждённый организацией по стандартизации.
Notes: Разделы 1.5 и 1.5.1

## Slide 53: Сетевые протоколы и коммуникации Заключение
В этой главе вы узнали о том, что:
семейство протоколов Интернет — это набор протоколов, разработанный для передачи и получения информации с помощью сети Интернет;
протокольные блоки данных (PDU) названы в соответствии со структурой протоколов из пакета TCP/IP: данные, сегмент, пакет, кадр и биты;
применение моделей позволяет отдельным лицам, компаниям и торговым ассоциациям осуществлять анализ текущих сетей и планировать сети будущего.
Notes: Разделы 1.5 и 1.5.1