## Slide 2: Базовая настройка коммутатора
enable
config terminal
переход в привилегированный режим (#)
переход в режим конфигурации (config)
именно в этом режиме вы делаете все настройки!
hostname S1
задаст коммутатору имя S1

## Slide 3: Баннерное сообщение
banner motd “тут текст сообщения”

## Slide 4: Создание пароля для входа в консоль
подключение к line console
line console 0
password ____
login
exit
сюда вводите пароль!
активация пароля
выходите из line console 0

## Slide 5: Шифрованные пароли
enable secret _____
шифрованный пароль привилегированного режима
сюда вводите пароль!
service password-encryption
шифрование паролей

## Slide 6: Настройка адресации
interface vlan 1
ip address ___ ___
no shutdown
exit
подключаетесь к vlan 1
здесь вводите маску подсети
включение интерфейса
выход из vlan 1
аналогично настраивается любой другой интерфейс (f0/0, g0/0 и т. д.)
здесь вводите IP

## Slide 7: Настройка шлюза и сохранение конфигурации
ip default-gateway ____
настройка шлюза
здесь вводите IP адрес шлюза

## Slide 8: Настройка SSH
ip domain-name ____
ip ssh version 2
crypto key generate rsa
username ___ secret ___
имя домена
сюда вводите имя домена
выбор второй версии SSH
генерация SSH ключей (вас попросят ввести цифру, вводите 1024)
создание логина и пароля
сюда вводите логин
сюда вводите пароль

## Slide 9: Настройка SSH
line vty 0 15
transport input ssh
login local
exit
подключение к vty
vty только через ssh, а для аутентификации использовать только локальный логин
выход из vty

## Slide 10: Отключение неиспользуемых портов
show ip interface brief
interface range fa0/2-4
shutdown
exit
этой командой смотрите
все ваши порты
этой командой подключаетесь
к диапазону нужных портов
запись означает – подключиться к FastEhernet0 от 2 до 4 (можете выбирать любой диапазон), giga0/ для GigabitEhernet
выключение портов
выход из диапазона

## Slide 11: Настройка безопасности
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum __
режим интерфейса для получения доступа
включение безопасности портов
кол-во безопасных адресов, допустимых для доступа к порту
здесь цифрой вводите кол-во адресов
Команды безопасности вводятся только после выбора интерфейса или диапазона (interface range)!

## Slide 12: Настройка безопасности
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation _____
включение защиты на основе привязки (получение прикрепленных адресов)
выбор действия при нарушении безопасности портов
здесь вводите один из вариантов:
protect – защита
restrict – ограничение
shutdown - выключение
Команды безопасности вводятся только после выбора интерфейса или диапазона (interface range)!

## Slide 13: Статическая маршрутизация IPv4
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/0/0
адрес сети, которую вы хотите прописать в маршрутизаторе
адрес перехода – IP адрес следующего на пути маршрутизатора
1. Статический рекурсивный маршрут:
адрес сети, которую вы хотите прописать в маршрутизаторе
порт перехода – название порта следующего на пути маршрутизатора
2. Напрямую подключенный статический маршрут:

## Slide 14: Статическая маршрутизация IPv4
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 g0/1 172.16.2.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0
адрес сети, которую вы хотите прописать в маршрутизаторе
порт и IP адрес перехода – порт и IP адрес следующего на пути маршрутизатора
3. Полностью заданный статический маршрут:
адрес по умолчанию всегда 0.0.0.0 0.0.0.0
4. Статический маршрут по умолчанию:

## Slide 15: Статическая маршрутизация IPv6
ipv6 unicast-routing
ipv6 route 2001:DB8:1:2::/64 2001:DB8:1:A001::2
ipv6 route ::/0 s0/0/1
включение IPv6 на маршрутизаторе
Команды аналогичны IPv4, различия выделены красным!
адрес сети (в формате IPv6), которую вы хотите прописать в маршрутизаторе
адрес перехода – IP адрес (в формате IPv6) следующего на пути маршрутизатора
1. Статический рекурсивный маршрут:
2. Статический маршрут по умолчанию:

## Slide 16: Динамическая маршрутизация RIP
router rip
включение протокола RIP
version 2
включение RIPv2
no auto-summary
запрет на объединение сетей
passive-interface g0/0
запрет передачи обновлений на порту g0/0
network ______
добавление сетей, подключенных напрямую
сюда IP адрес сети

## Slide 17: Динамическая маршрутизация RIP
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0
маршрут по умолчанию
default-information originate
объявляет маршрут по умолчанию всем